## Slide 1: تقنية التمحفظ الدقيق
Microencapsulation

## Slide 2: Microcapsules
المحافظ الدقيقة عبارة عن جسيمات صغيرة تحوي مادة فعالة أو نواة محاطة بتلبيس أو قشرة. المحافظ الأصغر من ا ميكرومتر هي محافظ نانومترية و المحافظ الأكبر من 1000 ميكرومتر هي محافظ ماكروية أما المحافظ الدقيقة الميكرونية فتملك أبعادا ما بين 3- 800 ميكرومتر.

## Slide 3
تم استخدام تقنية التمحفظ الدقيق لتمحفظ الفيتامينات و المطعمات منذ عام 1930. و أول شكل تجاري كان ورق الطباعة عديم الكربون. تتوفر حاليا العديد من تقنيات التمحفظ الدقيق و تستخدم بشكل واسع في الصناعات الصيدلية و الطبية و الزراعية و الغذائية و التجميلية حيث يتم تمحفظ طيف واسع من المواد مثل المواد اللاصقة و الخلايا الحية و الأنزيمات الفعالة و المعطرات و المطعمات و المواد الدوائية و الحبر.
إن معظم مواد قشرة المحافظ الميكرونية عبارة عن بوليميرات عضوية كما تم استخدام المواد الدسمة و الشموع أيضا.

## Slide 4
تنتج تقنية التمحفظ الدقيق جسيمات صغيرة تتراوح أبعادها من 1 إلى 1000 ميكرون و هناك عدة تسميات لهذه الجسيمات:
Microparticles
Microspheres
Microcapsules
Micromatrix
المحافظ الميكروية: تحوي تجويفا صلبا أو سائلا محاطا بقشرة محفظة.
الكريات أو القوالب الميكروية: تتألف من قالب بوليميري تتبعثر ضمنه المادة الدوائية بشكل متجانس.

## Slide 6: تطبيقات التمحفظ الدقيق
من أهم تطبيقات التمحفظ الدقيق في الصناعة الصيدلية و الطبية الحيوية:
- تقنيع الطعم و الرائحة.
- حماية المادة الدوائية من تأثير الشروط البيئية المحيطية.
- نظم إيتاء الدواء ذات التحرر المضبوط أو المديد.
التقليل من تطاير المواد الدوائية الطيارة.-
- تمحفظ الخلايا.
- الفصل بين المواد المتنافرة.
- تحسين انسيابية المساحيق.
- تعامل أمن مع المواد السامة.
- تحويل الزيوت و السوائل الأخرى إلى مواد صلبة يسهل التعامل معها.
- المساعدة على تبعثر المواد غير المنحلة بالماء في الأوساط المائية.
- تحضير أدوية ذات تحرر مديد أو مطول.

## Slide 7: تقنيات التمحفظ الدقيق:
:Coacervation التقوصر
واحدة من أقدم تقنيات التمحفظ الدقيق و تعتمد هذه التقنية على فصل محلول بوليمير هيدروفيلي إلى طورين: الأول عبارة عن قطيرات صغيرة من طور غني بالبوليمير و طور سائل ممدد. يمكن ان تصنف إلى تقوصر بسيط و تقوصر معقد بحسب عدد البوليميرات الداخلة في تركيب الجسيمات الميكروية.
Simple coacervation التقوصر البسيط
تتضمن هذه الطريقة بوليميرا واحدا (الجيلاتين- بولي فينيل الكحول- كربوكسي متيل سيللوز) و يتم إحداث فصل الأطوار بتطبيق الشروط المؤدية إلى عدم الانحلال او سحب الماء من الطور البوليميري.
تتضمن هذه الشروط إضافة سائل غير محل للبوليمير مزوج بالماء كالإيتانول و الأسيتون و الديوكسان و الايزوبروبانول و البروبانول، إضافة الاملاح اللاعضوية مثل سلفات الصوديوم و أخيرا تغير درجة الحرارة.

## Slide 8: مثال عن تقوصر بسيط للشيتوزان

## Slide 9
Complex coacervation التقوصر المعقد
تستخدم هذه الطريقة بوليميرين هيدروفيلليين يمتلكان شحنتين متعاكستين, إن تعديل الشحنة الموجبة الكلية لأحد البوليميرين بواسطة الشحنة السالبة للبوليمير الأخر يفيد في إحداث انفصال الطور الغني بالبوليمير.
مثال: تقوصر الجيلاتين و الصمغ العربي: حيث يجب تخفيض الباهاء إلى قيمة أقل من قيمة نقطة التعادل الكهربائي للجيلاتين و بذلك يكتسب الجيلاتين شحنة موجبة و يتم تقوصر البوليميران حول قطيرات زيتية او أجسام صلبة و من ثم يتم تثبيت جدار الجسيمات المتشكلة بالارتباط التصالبي باستخدام الغلوتار ألدهيد.

## Slide 13
المستحضرات التجارية:
أول مستحضر تجاري للجسيمات الميكروية تم تصنيعه اعتمادا على طريقة التقوصر المعقد هو ورق الطباعة عديم الكربون.
الوجه الخلفي للورقة الأولى مغطى بمحافظ ميكروية ابعادها من 3- 10 ميكرون مصنوعة من قشرة جيلاتين صمغ عربي بواسطة التقوصر المعقد و في قلب المحافظ زيت يحوي مادة مشكلة للون عديمة اللون و يكون الوجه العلوي للورقة الثانية مغطى بطبقة مظهرة للون.
يحدث الضغط المطبق على شريحتي الورق عند الكتابة تحطما للمحافظ الميكروية و يسبب تحرر المادة المشكلة للون حيث تتفاعل مع طبقة الاظهار بحيث يظهر اللون.

## Slide 14
تصلب المستحلب:
يمكن تحضير الجسيمات الميكروية اعتبارا من مستحلبات محضرة من سائلين لا يمتزجان مع بعضهما البعض.
على سبيل المثال: محلول دواء كاره للماء و بوليمير في محل عضوي (طور زيتي) يستحلب في محلول مائي يحوي على عامل استحلابي (الطور المائي المستمر) لانتاج مستحلب زيت/ماء.
يمكن ان تتصلب الجسيمات البوليميرية الحاوية على الدواء بإزالة المحل.

## Slide 15
تبخير المحل:
تتم إذابة البوليمير في محل طيار عضوي مثل متيلن كلوريد و يضاف الدواء إلى محلول البوليمير ثم يتم استحلابه في محلول مائي يحوي على عامل استحلابي مثل البولي فينيل الكحول.
و نستمر في تحريك المستحلب حتى يتبخر معظم المحل العضوي تاركا جسيمات ميكروية صلبة و لتسهيل تبخر المحل يتم تسخين المستحلب بلطف إلى درجة حرارة أعلى من نقطة غليان المحل.

## Slide 16
استخلاص المحل:
من سلبيات الطريقة السابقة انها تستغرق وقتا طويلا حتى يتبخر المحل الذي يجب أن يكون طيارا مما يؤدي إلى تشكل بنية غير منتظمة للجسسيمات و مسامية عالية و خسارة الحمولة و الحصول على جسيمات ذات أبعاد متشتتة. و في هذه الحالات يمكن أن تتم إزالة المحل غبر الطيار بالاستخلاص إلى الطور المستمر و يتم هذا الأمر باستخدام محل ذو انحلالية هامة في الطور المستمر او بزيادة فارق التركيز بين الطور المبعثر و الطور المستمر او باستخدام محل ثالث في الطور المستمر يسهل استخلاص المحل.

## Slide 17
الارتباط التصالبي:
يمكن أن تتصلب العديد من البوليميرات المحبة للماء ذات المنشا الطبيعي مثل الجيلاتين و الألبومين و النشاء و الدكستران و الشيتوزان بالارتباط التصالبي بالغلوتار الدهيد على سبيل المثال.

## Slide 19
Hot-melt microencapsulation التمحفظ الدقيق بالصهارة الساخنة:
يتم اولا صهر البوليمير و من ثم يمزج مع جسيمات الدواء الصلبة أو السائلة و من ثم يتم تعليق المزيج في محل غير مزوج و يسخن إلى حوالي 5 درجات فوق نقطة انصهار البوليمير تحت تحريك مستمر و من ثم يتم تبريد المستحلب تحت نقطة الانصهار مما يؤدي إلى تصلب القطيرات.

## Slide 20
Interfacial polymerization البلمرة على السطح الفاصل:
يمكن أن تتبلمر المونوميرات على السطح الفاصل لمادتين غير ممتزجتين لتشكل غشاء. يتم مزج طور لامائي يحوي على عامل فعال على السطح مع طور مائي يحوي على الدواء و دي أمين لإعطاء مستحلب ماء/زيت و من ثم تتم إضافة المزيد من طور لامائي يحوي على كلوريد الحمض للسماح بحدوث البلمرة على السطح الفاصل و يتم انهاء البلمرة بإضافة فائض من الطور اللامائي.

## Slide 21
MICROENCAPSULATION PAR POLYCONDENSATION INTERFACIALE
*Principe
Encapsulation d’une solution aqueuse, par polymérisation à l’interface entre 2 liquides non miscibles ; chacun des 2 monomères étant dans une phase différente.
Formation d’une émulsion E/H
phase aqueuse : composé à encapsuler (bleu de méthylène) + diamine
phase huile de vaseline (MARCOL 82) + tensioactif Arlacel 780
Addition d’un dichlorure d’acide (chlorure de sébacoyle)
Polymérisation à température ambiante (réaction à équilibrer)
n H2 N-(CH2)x-NH2 + n Cl-CO-(CH2)y-CO-Cl
-(HN-(CH2)x-NH-CO-(C H2)y-CO)n + x HCl

## Slide 23
التجفيف بالارذاذ:
يتم حل أو بعثرة الدواء في محل مناسب يحوي على البوليمير و من ثم يتم ارذاذ المحلول أو المعلق ضمن حجرة تجفيف و تتشكل الجسيمات الميكروية حالما تجف القطيرات المرذوذة بواسطة الهواء الساخن.

## Slide 24: التمحفظ الدقيق بالتجفيف بالإرذاذ

## Slide 25
الارذاذ – نزع المحل:
تتضمن هذه الطرق ارذاذ محلول البوليمير ضمن سائل نازع للمحل على سبيل المثال يمكن تحضير الجسيمات الميكروية بإرذاذ محلول الكحول البولي فينيلي ضمن حمام أسيتون و هنا يتم استخلاص محل البوليمير و هو الماء إلى الأسيتون و يترسب الكحول البولي فينيلي ليعطي جسيمات ميكروية صلبة.

## Slide 26
الارذاذ- تلبيس:
يتم في هذه الطريقة ارذاذ محلول التلبيس على جسيمات الدواء الصلبة التي تدور ضمن حجرة تلبيس و تستخدم هذه الطريقة لتلبيس المحافظ و المضغوطات.

## Slide 27
التلبيس بالسرير الهوائي:
طريقة ممتازة للحصول على تماس جيد بين الهواء الساخن و الجسيمات الرطبة.
يعمل السرير الهوائي عن طريق مرور تيار من الهواء الساخن من خلال فتحات دقيقة في أسفل سرير المسحوق، و هو يتألف من وعاء مخروطي من الستانلس ستيل يملك قعرا مثقبا توضع عليه المادة المرغوب في تجفيفها. يتم فلترة و تسخين الهواء قبل امراره على المساحيق و هناك فلتر في أعلى الجهاز ليحتفظ بالجسيمات المحمولة بواسطة الهواء. يتم ضبط درجة حرارة التجفيف بتنظيم كل من درجة حرارة الهواء الداخل و سرعة تدفق الهواء. عندما تزداد سرعة الهواء تحمل الجسيمات الصلبة و تعلق ضمن الجهاز عندما يصبح ضغط الهواء أكبر من وزن الجسيمات

## Slide 29: التمحفظ الدقيق بالسرير الهوائي

## Slide 30
التلبيس بقدر التلبيس: و يتم تمحفظ الجسيمات الكبيرة نسبيا بواسطة التلبيس بالقدر و يجب ان يكون حجم الجسيمات الصلبة اكبر من 600 ميكرومتر ليتم تلبيسها بشكل فعال بهذه الطريقة.

## Slide 31
Supercritical fluid استخدام السائل فائق الحرج:
و هي طريقة حديثة تقلل من استخدام المحلات العضوية و لها نوعان: التمدد السريع لمحاليل المائع فائق الحرج و التي تستخدم ثاني اكسيد الكربون كمحل للبوليمير و طريقة التبلور المحل المضاد و التي تستخدم مائع ثاني اكسيد الكربون كمحل مضاد يؤدي إلى ترسب البوليمير.

## Slide 32: التمحفظ الدقيق باستخدام المائع فوق الحرج

## Slide 33
التلبيس بالشمع:
يمكن أن يستخدم الشمع لتصنيع المحافظ الميكرونية و ذلك بحل أو بعثرة الدواء ضمن الشمع المصهور و هذا المحلول الشمعي تتم بعثرته بواسطة المزج السريع ضمن محلول بارد مثل البارافين السائل البارد و يتم تحريك المزيج لساعة على الأقل ثم يتم بعد ذلك فصل الطور الخارجي (البارافين السائل) بالإبانة و يتم تعليق المحافظ الميكرونية ضمن سائل مناسب.

## Slide 34
محافظ ألجينات الكالسيوم:
إن عملية إرذاذ محلول ألجينات الصوديوم ضمن محلول كلوريد الكالسيوم تعطي محافظ ميكرونية. إن شوارد الكالسيوم ثنائية التكافؤ تربط تصالبيا الألجينات مشكلة قطيرات متهلمة و من ثم يتم تصلب هذه القطيرات الهلامية بإضافتها إلى محلول بولي ليزين.

## Slide 35
تطبيقات حديثة للجسيمات الميكرونية:
تمت دراسة إمكانية استخدام الجسيمات الميكرونية المصنعة من بوليمير كنظم ايتاء دواء فموية فعالة حيث يبدي هذا البوليمير خصائص التصاق حيوية قوية ( تعود خصائص الالتصاق هذه إلى الروابط الهيدروجينية التي تتشكل بين الموسين و مجموعات الحموض الكربوكسيلية التي تتشكل خلال تخرب البوليمير).
و قد أعطت هذه الجسيمات الميكرونية نتائج جيدة جدا و حسنت من التوافر الحيوي الفموي للعديد من المواد الدوائية كالديكومارول و الأنسولين.
كما تم استخدام جسيمات ميكرونية محملة بالحموض النووية كلقاحات تكسب المريض المناعة المطلوبة لفترة مطولة من الزمن.

## Slide 36: تمحفظ الخلايا
يتم تمحفظ الخلايا الجرثومية و ذلك بهدف إنتاج البروتينات و الببتيدات كما يفيد تمحفظ الخلايا في زرع الأنسجة بدون رفض مناعي من الجسم.

## Slide 37: المحافظ الدقيقة للإيتاء الحقني
تقد م الجسيمات الميكروية البوليميرية العديد من الميزات مقارنة بالصيغ الحقنية التقليدية من أهمها:
- التحرر المديد: تستطيع الجسيمات الميكروية الحفاظ على تركيز دموي للدواء ضمن النافذة العلاجية لفترة مطولة من الزمن و ذلك عن طريق تمحفظ الدواء ضمن قالب بوليميري يحد من وصول السوائل البيولوجية إلى الدواء حتى وقت التخرب (تخرب القالب البوليميري). و بذلك يمكن أيضا تخفيض التأثيرات السمية للدواء و تحسين مطاوعة المريض عبر تخفيض تكرار تناول الدواء.

## Slide 38
- الإيتاء الموضعي: تستطيع الجسيمات الميكروية المطبقة تحت الجلد أو عبر الحقن العضلي الحفاظ على تركيز فعال علاجيا عند مكان التأثير المرغوب لفترة مرغوبة من الزمن.
تجنب نظم إيتاء الدواء الموضعية تناول الدواء جهازيا من اجل التأثيرات العلاجية الموضعية و تخفض بذلك من التأثيرات الجانبية الجهازية و قد أثبتت هذه النظم فعاليتها من أجل إيتاء المخدرات الموضعية.

## Slide 39
الإيتاء النبضي (الهجومي):
على الرغم من ان التحرر السريع و النبضي غير مناسب من أجل إيتاء مديد للدواء فإن هذا النوع من التحرر يعتبر مناسبا لإيتاء المضادات الحيوية و اللقاحات.
إن التحرر النبضي للمضادات الحيوية يجنب تطور المقاومة الجرثومية و بالنسبة لإيتاء اللقاحات فإن التحرر السريع البدئي المتبوع بتحرر نبضي متأخر يمكن أن يقلد الحقن الأولي و التالي للقاح.

## Slide 41: تمحفظ البروتينات