## Slide 1: التكنولوجيا الصيدلية Pharmaceutical Technology
الأشكال الصيدلية الصلبة
Solid Dosage Forms
01.04.2007
د. علي الرغبان

## Slide 2: علي الرغبان
1997 إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية – جامعة حلب
1999 دبلوم في تاريخ العلوم الطبية – معهد التراث العلمي-جامعة حلب
2000-2006 دكتوراه في الصيدلة التكنولوجية والصيدلة الحيوية
Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics
ALBERTS-LUDWIGS UNIVERSITY
Freiburg - Germany

## Slide 3: طرق تحضير المضغوطات
الضغط المباشر
(دون المرور بمرحلة التحثير)
الضغط بعد التحثير
التحثير الجاف
التحثير الرطب

## Slide 4: الضغط المباشر Direct Copression
يتم الحصول على المضغوطات بإجراء عملية ضغط مباشر لمزيج المادة الفعالة والمواد المساعدة بدون أي معالجة تمهيدية
المادة الفعالة + السواغات المناسبة مزج ضغط
تعد هذه الطريقة الأبسط والأفضل بيئيا لتحضير المضغوطات
تصلح لبعض المواد الدوائية التي تبدي بنيتها البللورية قابلية انضغاط جيدة مثل بعض الأملاح: كلور الصوديوم، كلور البوتاسيوم، كلور الأمونيوم، سيترات الصوديوم، كبريتات التوتياء
غالبا ماتتطلب هذه الطريقة إضافة بعض المواد المساعدة لتحسين الخواص التكنولوجية للمادة المعدة للضغط مثل المواد المفككة، المزلقة، المحسنة للانسيابية والرابطة ويجب على هذه الأخيرة أن تتمتع بمقدرة عالية على الربط بشكلها الجاف

## Slide 5: الضغط المباشر Direct Copression
ميزات طريقة الضغط المباشر
زمن قصير (طريقة سريعة)
كلفة قليلة (لقلة الأدوات المستعملة واختصار الزمن)
المضغوطات الناتجة أكثر ثباتا من استعمال طريقة التحثير الرطب (البعد عن رطوبة التحثير وحرارة التجفيف)
المضغوطات المحضرة من سواغات منحلة بالماء وقابلة للضغط المباشر والحاوية على مفككات تبدي زمن انحلال أسرع من تلك المحضرة بالتحثير الرطب

## Slide 6: الضغط المباشر Direct Copression
نقاط الضعف
استعمال عوامل رابطة جافة غالية الثمن
لا يؤمن تجانسا تاما في حال المضغوطات ذات الجرعات القليلة جدا
ميل مزيج المساحيق الى الإنفصال أحيانا، اذ أن اختلافات بسيطة بين مكونات المزيج من حيث حجم الأجزاء أو شكلها يمكن أن يؤدي الى مضغوطات غير متجانسة المحتوى وغير ثابتة

## Slide 7: الضغط المباشر Direct Copression
السواغات المستعملة في الضغط المباشر
الآفيسل ( Avicel = (micro cristalline cellulose
Avicel PH 101 Avicel PH 102 Avicel PH 103
Avicel PH 105 Avicel PH 112 Avicel PH 113
Avicel PH 200 Avicel PH 301 Avicel PH 302
تتميز عن بعضها بأبعاد الأجزاء ونسبة الرطوبة
Avicel PH101 أبعاد أجزائه أقل من 50 ميكرون ورطوبته النسبية أقل من 5%
Avicel PH105 أبعاد أجزائه أقل من 20 ميكرون ورطوبته النسبية أقل من 3%
Avicel PH200 أبعاد أجزائه أقل من 180 ميكرون ورطوبته النسبية أقل من 5%

## Slide 8: السواغات المستعملة في الضغط المباشر
ميزات مركبات الآفيسل:
قدرة ربط ممتازة بالحالة الجافة
انسيابية ممتازة
تسرع من تفكك المضغوطة
تستعمل كمواد ممددة ورابطة ومفككة ومزلقة

## Slide 9: السواغات المستعملة في الضغط المباشر
لودي برس Ludi Press ويتألف من:
α-Lactose monohydrate 93%
Kollidon 30 (PVP 30) 3.5%
Kollidon CL (PVP CL) 3.5%
Drug + Ludi Press + (0.5-1)% Magnesium stearate
يستعمل كعامل ممدد ورابط ومفكك ومحسن انسيابية

## Slide 10: السواغات المستعملة في الضغط المباشر
اللاكتوز Lactose
Spray dried lactose
micro crystalline lactose
Fast flow lactose
عوامل رابطة جافة إضافية:
PVP
PEG 4000, 6000
Calcium hydrogen phosphate (CaHPO4. 2H2O)

## Slide 11: أمثلة (صيغ تحضر بالضغط المباشر)
Acetyl salicylic acid 400 mg
Ludipress 99 mg
Stearic acid 1 mg
Kollidone (PVP CL) 15 mg
Aspirin, crystalline 250 mg
Paracetamol, crystalline 250 mg
Avicel PH101 60 mg
PVP 30 15 mg
PVP CL 25 mg
Pass all components through a 0.8 mm sieve, mix and press with medium compression force

## Slide 12: أمثلة (صيغ تحضر بالضغط المباشر)
Aspirin, crystalline 325 mg
Ascorbic acid, powder 250 mg
Sorbitol, crystalline 120 mg
Avicel PH101 40 mg
Kollidon 30 25 mg
Kollidon CL 20 mg
Magnesium stearate 2 mg
Pass all components through a 0.8 mm sieve, mix and press with medium compression force

## Slide 13: طرق تحضير المضغوطات
الضغط المباشر
(دون المرور بمرحلة التحثير)
الضغط بعد التحثير
التحثير الجاف
التحثير الرطب

## Slide 14: التحثير Granulation
التحثير: هو تجميع أجزاء المساحيق المعدة للضغط الى قطع صغيرة تدعى حثيرات Granules لاتأخذ شكلا هندسيا محددا (كروية، عصوية، أسطوانية،...) تمتاز ببنيتها الهشة والمسامية
الهدف من عملية التحثير
منع مكونات المزيج من الانفصال بسبب الاختلاف في الحجم أو الكثافة

## Slide 15: التحثير Granulation
تحسين انسيابية مزيج المساحيق المعدة للضغط
تحسين خصائص انضغاط المزيج من خلال:
- التوزع الجيد للعامل الرابط في الحثيرات
تخفيض السطح النوعي لمزيج المساحيق وبالتالي خفض قوة الضغط اللازمة
تحثير المواد السامة ينقص من تشكل غبار سام
الحثيرات أكثر كثافة من المساحيق المشكلة لها فهي تشغل حجما أقل في وحدة الوزن لذا فهي مفضلة من أجل التخزين والشحن
ض =
ق
سط

## Slide 16: التحثير Granulation
مبدأ التحثير: تجميع مزيج المساحيق بشكل كتلة متماسكة قد تكون رطبة أو جافة ثم تجزئة هذه الكتلة الى قطع صغيرة هي الحثيرات
التحثير الرطب Wet granulation
مراحله:
مزج الطور الداخلي (بعد النخل والوزن)
ترطيب المزيج
تحثير الكتلة الرطبة
تجفيف الحثيرات
مجانسة أبعاد الحثيرات الجافة
إضافة الطور الخارجي
ضغط المزيج النهائي

## Slide 17: التحثير الرطب Wet granulation
ترطيب مزيج المساحيق
ويتم باختيار سائل يتلاءم مع طبيعة المواد الداخلة في تركيب المزيج
مذيب مناسب
محلول رابط
الماء
الإيتانول
مزيج منهما بنسب مختلفة
يتمتع بقدرة على حل بعض مكونات المزيج
قدرة محددة

## Slide 18: التحثير الرطب Wet granulation
المحلول الرابط
مائي
عضوي
بعد تحضير المساحيق يضاف إليها المحلول الرابط ضمن مازج مناسب ببطء وعلى مراحل حتى الحصول على عجينة بمواصفات جيدة
إن نوع العامل الرابط وكميته في الصيغة عاملان هامان، فالمساحيق ضعيفة التماسك تحتاج لعامل رابط قوي حثيرات جيدة
إن زيادة نسبة العامل الرابط إطالة زمن التفتت

## Slide 19: التحثير الرطب Wet granulation
Mixer for wet granulation

## Slide 20: التحثير الرطب Wet granulation
التحثير بالتفتيت
من الممكن في بعض الأحيان تحويل مزيج المساحيق الى كتلة رطبة بطريقة التفتيت وذلك عندما يحوي أحد مكونات المزيج نسبة معينة من ماء التبلور فعند تعريض المزيج للحرارة ينطلق ماء التبلور ويعمل على ترطيب المزيج وتماسك أجزائه
تحثير الكتلة الرطبة
إخضاع العجينة الى قوة ضاغطة تجبرها على المرور من خلال ثقوب ذات أبعاد محددة

## Slide 21: التحثير الرطب Wet granulation
المحثرة الدوارة rotary granulator

## Slide 22: التحثير الرطب Wet granulation
المحثرة الهزازة oscillatory granulator

## Slide 23: التحثير الرطب Wet granulation
التجفيف
التخلص من الماء أو أي مذيب آخر موجود ضمن الحثيرات
عدم الوصول الى الجفاف المطلق
الرطوبة المنخفضة (أقل من 1%) حثيرات قاسية ومتحجرة
الرطوبة العالية حثيرات ضعيفة ومضغوطات تلتصق بالمكابس
استعمال أفران ذات رفوف يتم فرش الحثيرات عليها ويمرر فوقها تيار من الهواء الساخن (40-60)م
التجفيف بالتخلية: استعمال أفران مرتبطة بمخلية هواء تخفض الضغط الجوي داخل الفرن

## Slide 24: التحثير الرطب Wet granulation
التجفيف بواسطة السرير الهوائي

## Slide 25: التحثير الرطب Wet granulation
التجفيف باستعمال مصابيح أشعة تحت الحمراء
التجفيف باستعمال مادة ماصة للرطوبة (سيليكا جل، كلور الكالسيوم، ماءات الصوديوم)
مجانسة أبعاد الحثيرات
لفصل الحثيرات المتجمعة مع بعضها بعد عملية التجفيف، ولجعلها بأبعاد محددة ومتقاربة ماأمكن وذلك بواسطة الطحن أو النخل
يمكن استعمال المحثرة الهزازة أو آلة التحثير الجاف

## Slide 26: التحثير الرطب Wet granulation
إن كتلة الحثيرات المعدة للضغط يجب أن تحوي مقدارا معينا من المساحيق الناعمة يتراوح بين 10-15 % تقوم بسد الفراغات الهوائية بين الحثيرات الكبيرة أثناء التعبئة وتؤمن بذلك تعبئة متجانسة للأجران
هناك أبعاد فضلى للحثيرات تتناسب مع قطر مكبس آلة الضغط (يجب أن تكون أبعاد الحثيرات حوالي عشر قطر المكبس المستعمل)
ويمكن الوصول الى هذه الأبعاد باستعمال مناخل دستورية
الحثيرات المتباينة الأبعاد كثيرا يمكن أن تنفصل ضمن قمع التغذية أو ضمن حجرة الضغط مؤدية الى عدم تجانس وزن في الحالة الأولى والى مضغوطات هشة في الثانية

## Slide 27: فحص الحثيرات
الفحوصات التي تجرى على الحثيرات
فحص الانسيابية
حسب دستور الأدوية الأوربي يجب أن تنساب 100غ من الحثيرات المعدة للضغط خلال 10 ثوان في قمع الانسياب الدستوري ذي المواصفات المحددة
فحص المقاومة الميكانيكية
فحص تجانس المحتوى

## Slide 28: فحص الحثيرات
فحص الرطوبة المتبقية
بتحديد الكمية الضائعة من وزن الحثيرات عند تعريضها لدرجة حرارة 100 أو قريبة لها ضمن فرن أو باستعمال مصباح IR
كما يمكن استعمال طريقة كارل فيشر
I2 + SO2 + 2H2O H2SO4 + 2HI
فحص التفتت
التفتت أسرع كلما كانت المكونات أكثر انحلالا في الماء والأبعاد أصغر والمسامية أكبر
1غ من الحثيرات + 50مل ماء (37)م يحرك الوعاء بلطف من وقت لآخر يجب أن تنحل الحثيرات أو تتحول الى مسحوق ناعم خلال 30 دقيقة (حسب دستور الأدوية البلجيكي)
فحص تجانس الأبعاد

## Slide 29: التحثير الرطب Wet granulation
إضافة الطور الخارجي للحثيرات
الضغط
عملية ميكانيكية تقضي بتطبيق ضغط عال على مواد صلبة (مساحيق أو حثيرات) لتجميعها على شكل أقراص
زيادة الضغط المطبق تؤدي الى:
زيادة القساوة
انقاص الهشاشة
زيادة زمن التفتت والانحلال

## Slide 30: التحثير الجاف Dry granulation
عندما تكون المكونات حساسة للرطوبة (مثل مشتقات البنسيلين) أو للحرارة ولها صفات لاصقة تسهل عملية التحضير
يجب إضافة بعض السواغات لتحسين الصفات التقنية للمادة المعدة للضغط
تعد هذه التقنية متوسطة من حيث تعدد المراحل بين الضغط المباشر والتحثير الرطب ويمكن أن تتم وفق 3 آليات:

## Slide 31: التحثير الجاف Dry granulation
الضغط المضاعف double compression
المادة الدوائية الممدد المزلق المفكك
مزج
ضغط أولي
تكسير المضغوطات
مجانسة أبعاد
مزج
ضغط نهائي
مزلق ومحسن انسياب مفكك

## Slide 32: التحثير الجاف Dry granulation
الضغط المضاعف double compression
نضطر لإضافة عامل رابط جاف أحيانا لتحسين عملية الربط
يمكن لبعض المواد الحساسة أن تتخرب نتيجة خضوع المساحيق لعمليتي ضغط متتاليتين

## Slide 33: التحثير الجاف Dry granulation
تجميع المساحيق بالتصفيح أو الرص Compacting method
Roller compaction

## Slide 34: التحثير الجاف Dry granulation
تجميع المساحيق بالتصفيح أو الرص Compacting method
مردود هذه التقنية عال لكنها تعطي نسبة عالية من المساحيق الناعمة بعد طحن الصفائح
زمن تفكك المضغوطات الناتجة طويل نسبيا

## Slide 35: التحثير الجاف Dry granulation
التحثير بالتفتيت
مزج كل مكونات الصيغة، وتحت تأثير الحرارة يخرج ماء التبلورويذيب العامل الرابط (سكروز، PEG، PVP) وتحصل عملية تكتل المساحيق
باستعمال فرن عادي أو مازجات مزودة بجدار مضاعف لتسخين مزيج المساحيق وأحيانا يمكن الاستفادة من الحرارة الناتجة عن الاحتكاك ضمن جهاز المزج

## Slide 36: التحثير الرطب Wet granulation
Fluidized-bed-granulator

## Slide 37: التحثير الرطب Wet granulation
Fluidized-bed-granulator

## Slide 38: التحثير الرطب Wet granulation

## Slide 39: آلات الضغط

## Slide 40: آلات الضغط
Alternative tablet machine

## Slide 41: آلات الضغط
Rotary tablet machine

## Slide 42: آلات الضغط متعددة الطبقات
مضغوطة من طبقتين
Multi layer copressed tablets

## Slide 43: آلات الضغط للتلبيس الجاف
مضغوطة التلبيس الجاف
Press coated tablet
Dry coating machines