## Slide 1: Praktikum ke-3
Penentuan Status Kesuburan Perairan

## Slide 2: Kesuburan Perairan
Kesuburan perairan merupakan kapasitas atau kemampuan perairan untuk menyediakan unsur hara yang sesuai untuk kehidupan fitoplankton sehingga dapat menghasilkan produksi yang optimum.
Namun, jika unsur hara di perairan terlalu berlebihan maka dapat mengakibatkan eutrofikasi yang memicu terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki.
Notes: <number>

## Slide 3
Perubahan-perubahan yang terjadi akibat eutrofikasi:
Penurunan konsentrasi oksigen terlarut pada lapisan hipolimnion.
Peningkatan konsentrasi N dan P
Peningkatan suspended solid (terutama material organik)
Penurunan penetrasi cahaya (kecerahan menurun)
Terjadi blooming algae
Sedimentasi tinggi
Keragaman jenis alga rendah, namun kelimpahan tinggi
Sumber: USEPA in Henderson-Seller&Markland (1987)

## Slide 4
Trophic State Index (TSI)
Indeks Status Trofik (Trophic State Index/TSI) dikembangkan oleh Carlson (1977)
digunakan untuk mengetahui tingkat kesuburan perairan danau berdasarkan beberapa parameter yang menggambarkan kesuburan perairan, yaitu:
Konsentrasi total fosfat (TSI-TP)
Konsentrasi klorofil-a (TSI-Chla)
Kedalaman keping Secchi (TSI-SD)
Mengapa dipilih ketiga parameter tersebut?
Materi unsur hara yang masuk ke perairan danau berupa fosfat akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan fitoplankton yang terlihat dari konsentrasi klorofil-a. Kepadatan fitoplankton akan menyebabkan terhambatnya cahaya yang masuk ke dalam kolom perairan danau yang ditandai dengan makin berkurangnya tingkat kecerahan perairan.
Notes: <number>

## Slide 5: Perhitungan Trophic State Index (TSI) Carlson (1977)

## Slide 6
Skor | Status trofik | Keterangan
< 30 | Ultraoligotrofik | Air jernih, konsentrasi oksigen terlarut tinggi sepanjang tahun dan mencapai zona hipolimnion
30-40 | Oligotrofik | Air jernih, dimungkinkan adanya pembatasan anoksik pada zona hipolimnetik secara periodik (DO=0)
40-50 | Mesotrofik | Kecerahan air sedang, peningkatan perubahan sifat anoksik di zona hypolimnetik, secara estetika masih mendukung untuk kegiatan olahraga air
50-60 | Eutrofik ringan | Penurunan kecerahan air, zona hypolimnetik bersifat anoksik, terjadi problem tanaman air, hanya ikan-ikan yang mampu hidup di air hangat, mendukung kegiatan olahraga tetapi perlu penanganan
60-70 | Eutrofik sedang | Didominasi oleh alga hijau-biru, terjadi pengumpalan, problem tanaman air sudah ekstensif
70-80 | Eutrofik berat | Terjadi blooming alga berat, tanaman air membentuk lapisan bed seperti kondisi hypereutrofik
>80 | Hypereutrofik | Terjadinya gumpalan alga, ikan mati, tanaman air sedikit didominasi oleh alga
Kategori status trofik Carlson (1977)
Notes: <number>

## Slide 7
Trophic Index (TRIX)
IndeksTrofik (Trophic Index/TRIX) dikembangkan oleh Vollenweider et.al (1998)
Dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesuburan perairan pesisir lautan serta danau berdasarkan beberapa parameter yang menggambarkan kesuburan perairan, yaitu:
Konsentrasi ortofosfat
Konsentrasi total nitrogen
Konsentrasi klorofil-a
Oksigen saturasi
Notes: <number>

## Slide 8: Perhitungan Trophic Index (TRIX)
Keterangan :
k = scalling factor  (10)
n = jumlah parameter (4)
M = rata-rata nilai parameter
U = batas atas (rataan M + 2sd)
L = batas bawah (rataan M – 2sd)
TRIX < 2 = oligotrofik
2 ≤ TRIX < 4 = mesotrofik
4 ≤ TRIX < 6 = eutrofik
TRIX ≥ 6 = hipertrofik

## Slide 9
Tipe kesuburan | Nilai indeks
Oligotrofik | < 1
Mesotrofik | 1 – 2,5
Eutrofik | > 2,5
Indeks Nygaard (In)
Perhitungan indeks Nygaard didasarkan pada komposisi jumlah jenis fitoplankton. Fitoplankton akan merespon terhadap kondisi lingkungan perairan sehingga komposisi jenis dari fitoplankton dapat menjadi suatu indikator status kesuburan perairan.

## Slide 10: Latihan Soal
Berikut ini adalah data kualitas perairan Danau Lido pada tahun 2009
No | Parameter | Satuan | Nilai | 
 |  |  | Stasiun 1 | Stasiun 2
1 | Suhu | °C | 28,3 | 27,8
2 | Secchi (SD) | m | 2,37 | 1,98
3 | Chl-a | mg/m3 | 34,434 | 30,411
4 | Total Phosphat | mg/L | 10,1 | 8,9
5 | DO | mg/L | 4,57 | 5,7
6 | DIN | mg/L | 3,205 | 2,47
7 | Ortofosfat | mg/L | 1,015 | 1,011
Tentukan tingkat kesuburan Danau Lido berdasarkan hasil perhitungan TSI Carlson dan TRIX
Notes: <number>

## Slide 11: Latihan Soal
1. Berikut ini adalah data kualitas perairan Danau Limboto pada tahun 2006
No | Parameter | Satuan | Nilai |  |  | 
 |  |  | Stasiun 1 | Stasiun 2 | Stasiun 3 | Stasiun 4
1 | Suhu | °C | 28,1 | 28,3 | 27,8 | 27,2
1 | Secchi (SD) | m | 2,7 | 4,1 | 1,8 | 2,2
2 | Chl-a | mg/L | 18,244 | 23,311 | 41,166 | 42,366
3 | Total Phosphat | mg/L | 32,4 | 27,76 | 14,02 | 22,89
4 | DO | mg/L | 3,32 | 5,01 | 5,79 | 6,35
5 | Nitrat | mg/L | 2,276 | 1,655 | 1,35 | 1,641
6 | Ortofosfat | mg/L | 3,73 | 2,56 | 2,35 | 2,59
Tentukan tingkat kesuburan Danau Limboto berdasarkan hasil perhitungan TSI Carlson dan TRIX
Notes: <number>